## Slide 1: 실습 1
다음 모듈들을 Symbolian을 이용하여 Symbol로 만드시오
1. 2주차 실습의 Decimal-to-Binary 변환기
2. 반가산기
3. 전가산기
4. 4bit 리플 캐리 가산기

## Slide 2: 실습 2
아래 기능을 만족하는 가산기를 구현하시오
입력 : [9:0] A, [9:0] B
출력 : [4:0] Sum
입력 A, B는 one-hot code이며 십진수 입력을 뜻한다
A와 B로 입력 받은 두 수를 더하여 5bit의 2진수로 출력한다
예를 들어, A2, B9에 입력을 받으면 2+9=11 이므로 Sum={01011} 이다
[9:0] A
[9:0] B
[4:0] Sum
가산기